NAVODILA ZA IZDELAVO NAČRTA ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI KOPALNE VODE, BAZENA OZIROMA BAZENSKEGA KOPALIŠČA

Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih (Uradni list RS, št. 59/15 in 86/15 - popr.) - 4. člen

(1) Upravljavec mora za vsak bazen oziroma bazensko kopališče izvajati notranji nadzor na podlagi načrta zagotavljanja varnosti kopalne vode, bazena oziroma bazenskega kopališča. Načrt zagotavljanja varnosti kopalne vode, bazena oziroma bazenskega kopališča omogoča prepoznavanje mikrobioloških, fizikalnih in kemičnih agensov, ki lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov in vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v bazenih oziroma bazenskih kopališčih, kjer se tveganja lahko pojavijo.

(2) Načrt iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi mesta vzorčenja, metode laboratorijskega preskušanja, najmanjšo pogostost vzorčenja kopalne vode in dokumentacijo o tem.

(3) Upravljavec pripravi načrt iz prvega odstavka tega člena v skladu z navodili za izdelavo načrta zagotavljanja varnosti kopalne vode, bazena oziroma bazenskega kopališča, ki jih pripravi Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) in so objavljena na spletni strani NIJZ.

Dokument Navodila za  izdelavo načrta zagotavljanja varnosti kopalne vode, bazena oziroma bazenskega kopališča je splošen in predstavlja za upravljavce bazenskih kopališč osnovo za pripravo konkretnih načrtov, ki upoštevajo vse lastne specifičnosti. Če je npr.: v bazenskem kopališču več bazenov ali se v bazenih uporablja različno kopalno vodo ali se izvaja različna priprava ali se pojavljajo druge specifičnosti, je treba vsak tak primer v načrtu obravnavati ločeno. Prikaz v obliki vprašanj v tabelah naj upravljavca napelje na spoznavanje svoje kopalne vode, bazena oziroma bazenskega kopališča in na nujno preventivno delovanje. Pomembne so seveda še druge nevarnosti, ki so povezane s kopanjem (npr.: poškodbe, utopitve, onesnaženje zraka, temperature vode), vendar se z njimi zaenkrat ne ukvarjamo. Ker je vrsta zahtev podana že v pravilniku, veljajo same po sebi že z objavo tam. Kot del zagotavljanja varnosti kopalne vode, bazena oziroma bazenskega kopališča je moč razumeti tudi načela zapisana v t.i. higienskem redu (npr.: prhanje, uporaba sanitarij, obolenja obiskovalcev, otroci, onesnaženja s strani obiskovalcev oz. predmetov), kot je objavljen na www.nijz.si. Higienski red je sicer obvezni del obveznega kopališkega reda.

Načrt zagotavljanja varnosti kopalne vode, bazena oziroma bazenskega kopališča naj bo izdelan po segmentih kot sledijo v obliki tabelaričnega prikaza (Excel), vendar tabelarična obliki načrta ni nujna:

- PODATKI O UPRAVLJAVCU

- PODATKI O BAZENSKEM KOPALIŠČU – BAZENU

- PODATKI O POLNILNI VODI

- PODATKI O PRIPRAVI

- POGOJI DELOVANJA BAZENSKEGA KOPALIŠČA

- MERITVE

- PLAN ČIŠČENJA

- TVEGANJA ZA ONESNAŽENJA

- VZORČENJE – LAB. PRESKŠANJA

- PREDVIDLJIVI IZREDNI DOGODKI

- UVELJAVLJANJE KOPALIŠKEGA REDA – VZGOJA